## Slide 1
温度的数值表示方法——称为温标。
温标(temperature scale)
例如，在固定的压强下气体的体积随温度变化，在固定的体积下气体的压强随温度变化，金属丝的电阻也随温度变化，一般说来，任何物质的任何属性，只要它随温度发生单调的、明显的变化就可以用来它计量温度。从这个意义上理解，可有各种各样的温度计也可有各种各样的温标，这类利用特定物质的特定测温属性建立的温标称为经验温标。

## Slide 2
经验温标的确定
(1) 选择某种测温物质，确定它的测温属性（例如水银的体积随温度变化）；
(2) 选定固定点
对于水银温度计，若选用摄氏温标(由瑞典天文学家 摄尔修斯Celsicus,于1742年建立)，则以冰的正常熔点定为0℃,水的正常沸点定为100℃；
(3) 进行分度，即对测温属性随温度的变化关系作出规定
(摄氏温标规定0℃到100℃间等分为100小格，每一小格为1℃)。

## Slide 3
表1-1 几种常用的温度计
温 度 计 | 测 温 属 性
定容气体温度计 定压气体温度计 铂电阻温度计 铂-铂铑热电偶温度计 液体温度计 | 压强 体积 电阻 热电动势 液柱长度

## Slide 4
摄氏温标和华氏温标
摄氏温标 定义：
符号： t 单位：摄氏度（℃）
华氏温标 定义:
符号： tF 单位：华氏度（℉）
 | 绝对零度 | 冰点 | 三相点 | 汽点
热力学 | 0 | 273.15 | 273.16 | 373.15
摄氏 | -273.15 | 0 | 0.01 | 100
华氏 | -459.67 | 32 | 32.02 | 212
表1-2 固定点的温度值

## Slide 5
tºC
20
40
60
80
100
温度计低于
横坐标的值:t
-0.1
-0.2
-0.3
-0.4
水银
二氧化碳定压
铂-铂铑热电偶
铂电阻
不同温度计测温的差异

## Slide 6
1、气体温度计
理想气体温标
定体气体温度计
（气体的体积保持不变，压强随温度变化）
定压气体温度计
（气体的压强保持不变，体积随温度变化）

## Slide 7
    建立：
    测温属性
    一定质量气体在定体下的压强
    固定点
    水的三相点——273.16K
    线性关系
(1)定体气体温度计
定体气体温度计示意图
O位置不变，气体体积相同，压强不同，则温度不同。温度是压强的函数。
O
B
M
M'
h
B中充满气体与待测液体接触
确定系数

## Slide 8
假设最初温度计的测温泡内贮有较多的气体，它在水的三相点的压强ptr为1000mmHg。则汽点的温度为：
实验可如下进行：例如测汽点的温度
现设想从测温泡中抽出一些气体，使ptr减为800mmHg，重新测得汽点温度为：

## Slide 9
不断地从测温泡内抽出气体使ptr逐渐减小为600mmHg, 400mmHg,…，依次重复测量汽点的温度，就可得到一组对应的温度值T(p)。最后取T(p)为纵坐标、ptr 为横坐标作图，就可得到一条直线，把这条直线外推到ptr =0，得到汽点的温度为：373.15K。
200
400
600
800
1000
373.0
373.2
374.0
T(p)=373.15K
O2
空气
N2
H2
Ptr/mmHg
如图，ptr 不趋于零时，充有不同气体，温度计测量的温度不同。只有ptr 趋于零,四条曲线才会聚于一点。
△T /K

## Slide 10
结论：
同一气体, ptr↓, △T ↓; ptr→0, △T→0
不同气体, ptr→0, △T→0
当ptr→0时, 定体气体温标与气体种类及质量无关。
空气
N2
O2
H2
200
400
600
800
1000
0
ptr / mmHg
0.2
△T /K
0.4
-0.2
0

## Slide 11
  (2)、定压气体温标
    建立
Ne
N2
H2
结论:
同一气体, p↓, △T ↓; p→0, △T→0
不同气体, p→0, △T→0
当p→0时, 定压气体温标与气体种类及质量无关。
200
400
600
800
1000
p / mmHg
△T /K
0
-0.1
0

## Slide 12
2、理想气体温标
结论:
1、理想气体温标与气体种类(即气体个性)无关, 但依赖于气体的共性。
2、对于极低温度（气体液化）和极高温度（≥1000℃）不适用。
or
在压强趋近于零的极限情况下，所遵循的普遍规律建立的温标，叫做理想气体温标。

## Slide 13
  热力学温标（开尔文温标）——是一种不依赖于
  测温物质和测温属性的温标
  热力学温度 符号：T 单位：K, 开(尔文)
  定义：1开等于水的三相点热力学温度的1/273.16。
结论:
1、热力学温标是最基本的温标；是一种理想温标。
2、理想气体温标在其适应的范围，与热力学温标一致，为可实现
的温标。
热力学温标